# 3. számú melléklet

| Műszaki paraméterek | Minimum követelmény | Ajánlott paraméterek |
| --- | --- | --- |
| Gyártó |  |  |
| Típus |  |  |
| Szárazlézer technológia | igen |  |
| Bemenő film-tálcák száma | min. 1 |  |
| További 1 bemenő film-tálcával utólag is bővíthető berendezés | igen |  |
| Alkalmazható film-méretek, legyen választható: | 14”x17” 14”x14” 11”x14” 10”x12” 8”x12” |  |
| Nyomtatási sebesség (vegyes filmméret esetén): | min. 90 nyomat/óra |  |
| Nyomtatási teljesítmény (az első nyomat kivitelezéséhez szükséges idő): | max. 50 sec |  |
| Hálózati csatoló: | Ethernet 1000 base-T |  |
| DICOM 3.0 protokoll megléte | igen |  |
| Legnagyobb felbontás: | 78,6 µm (320 dpi) |  |
| Bemeneti kép-adat: | 8 bit/12 bit |  |
| Kimeneti színárnyalat 14 bit esetén: | min. 16 000 |  |
| Rendelkezzen beépített densitométerrel | igen |  |
| Rendelkezzen kép-invertálási funkcióval (negatív-pozitív) | igen |  |
| Megengedett zajszint | max. 55 dB |  |
| Garancia időtartama | min. 12 hónap |  |
|  | Nettó (Ft) | Bruttó (Ft) |
| Ajánlati ár |  |  |