3. számú melléklet

Adatok a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet első emeletén létesített árnyékoló lamellák működtetésének átalakításához

Jelenlegi kialakítás:

Jelenleg kézi táv működtetettek az árnyékoló lamellák motorjai, az első emelet folyosójának közepén lévő villamos helyiségben elhelyezett kapcsoló helységből és az I. emeleti rendelő helyiségben elhelyezett kézi kapcsolókkal. Ide van lehuzalozva az összes motor.

Kapcsolók a villamos helyiségben:

A felszerelt motorok típusa:

MINGARDI EURO 1 linear electric actuator. 230V AC  25W

Ezekhez a motorokhoz, a váró helyiséget kivéve 13 db  egyedi vezérlést kell kiépíteni.

Az új működtetést a helyiségekben fixen felszerelt kapcsolókkal szeretnénk végezni, mely a lamellák szakaszos mozgatását lehetővé teszi.

A motoroktól a helyiségek álmennyezete fölé, vagy közvetlen mellette lévő helyiségbe jönnek be a kábelek. Az új kábelek vezetése az állmennyezeten és a gipszkarton fal mögött lehetséges.

A váróban lévő lamellák vezérléséhez az I. emeleti rendelő helyiségében lévő elosztó szekrény kapcsolóit át kell fordítani a fal másik oldalára, új kapcsoló szekrény felhelyezésével.