VII/943/2015.

A J Á N L A T K É R É S

Tisztelt Ajánlattevő!

Tiszaújváros Város Önkormányzata (3581 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7 sz. a továbbiakban: ajánlatkérő) ezúton kéri fel ajánlattételre az Ön által képviselt céget, mint Ajánlattevőt (a továbbiakban: ajánlattevő) a jelen ajánlatkérésben nevezett, a közbeszerzési értékhatárt el nem érő értékű beszerzés során jelen ajánlatkérésben előírtak szerint és az abban foglalt feltételek figyelembevételével.

Beszerzés megnevezése:

„Utcai napelemes kandeláber beszerzése, telepítése”

1. Az ajánlatkérő neve, címe:

Tiszaújváros Város Önkormányzata

3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7.

Tel.: 49/548-000

Fax: 49/548-001

További információk a következő címen szerezhetők be:

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Cím: 3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7., II. emelet, 226. szoba

Kapcsolattartó: Vismeg Monika osztályvezető-helyettes

Tel.: 49/548-037; 70/383-2493

Fax: 49/548-001

E-mail cím: vismegm@tujvaros.hu

Kapcsolattartó: Fodor Tamás városfejlesztési munkatárs

Tel.: 49/548-076, 70/333-7419

Fax: 49/548-001

E-mail cím: fodor@tujvaros.hu

2. Az ajánlatkérés tárgya:

Utcai napelemes kandeláber beszerzése, telepítése.

AMT-MONO-8W-2015-KV5-150W, illetve AMT-MONO-8W-2015-KV5 típusú kandeláberek beszerzése szükséges, várhatóan típusonként 10-10 db megrendelés történik. Az ajánlatot egységárra kell megadni, mind a két típus esetében.

3. A megkötendő szerződés meghatározása:

Vállalkozási szerződés Utcai napelemes kandeláberek beszerzése, telepítése tárgyában.

4. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:

Ajánlatkérő a teljesítésigazolás alapján kiállított számla alapján a szerződésben meghatározott módon és tartalommal a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül az ellenszolgáltatást átutalással teljesíti.

5. Gazdasági és pénzügyi alkalmasság:

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Referencia igazolása utcai napelemes kandeláberek beszerzése, telepítése tárgyában az elmúlt két évben legalább nettó 10.000.000.- FT értékben.

6. Kizáró okok:

Nem lehet ajánlattevő az a természetes, jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet, aki vagy amely:

- a szerződéssel érintett szervezettel közszolgálati jogviszonyban, munkaviszonyban áll (a továbbiakban: érintett dolgozó/munkatárs),

- az érintett dolgozó közeli hozzátartozója,

- az a gazdálkodó szervezet, amelyben az érintett dolgozó, vagy annak közeli hozzátartozója tulajdoni részesedéssel rendelkezik,

- egy évnél régebben lejárt adó-, vám-, vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének nem tett eleget,

- akinek az önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása van,

- aki ellen csőd-, felszámolási eljárás van folyamatban, aki végelszámolás alatt áll,

- akinek tevékenységét a cégbíróság felfüggesztette,

- aki nem szerepel a cégjegyzékben,

- aki nem rendelkezik a tevékenység folytatásához előírt engedéllyel, jogosítvánnyal, illetve szervezeti, kamarai tagsággal,

- aki korábbi, az önkormányzattal kötött szerződésének teljesítése során súlyos szerződésszegést követett el,

- akinek az adószámát a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felfüggesztette,

- aki a kizáró okokkal kapcsolatban hamisan nyilatkozott.

A megkövetelt igazolási mód:

A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőknek nyilatkoznia kell ajánlatának benyújtásával egyidejűleg az ajánlatkérés mellékletét képező nyomtatványon.

7. Az ajánlattételi határidő:

2015. szeptember 30. 10,00 óra

8. Az ajánlat benyújtásának helye, módja:

Helye: Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal 3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7. II. emelet, 226. szoba Vismeg Monika osztályvezető-helyettesnél.

Módja: Az ajánlat postai úton, vagy személyesen munkanapokon 8 és 16 óra között, legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártának napján 8 és 10 óra között adható le.

Az ajánlatot zárt borítékban, 1 eredeti példányban kell benyújtani. A borítékon fel kell tüntetni a következő szöveget:

- „Utcai napelemes kandeláber beszerzése, telepítése.” témában beszerzési ajánlat.

Az ajánlattételi határidő előtt (2015. szeptember 30. 10,00 óra) nem bontható fel!

- az ajánlattevő nevét és székhelyét,

-   „Iktatóban nem bontható fel, azonnal a címzetthez továbbítandó”.

Az ajánlatkérő az ajánlatot akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvétele az ajánlattételi határidő lejártáig, a bontás megkezdéséig megtörténik. A postai küldemények elirányításából, elvesztéséből eredő összes kockázat ajánlattevőt terheli. Ajánlattevő felelőssége, hogy ajánlata megfelelő csomagolásban, formában és időben kerüljön benyújtásra. Ajánlatkérő csak az előírt határidőig a megjelölt helyre leadott ajánlatokat tudja értékelni. A határidőn túl érkezett ajánlatok érvénytelenek.

9. Az ajánlatok felbontásának helye, ideje:

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal 3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7. II. emelet, 226. szoba, Vismeg Monika osztályvezető-helyettesnél

Dátum: 2015. szeptember 30. 10,00 óra

10. Az ajánlatok elbírálásának tervezett időpontja:

2015. október 6.

11. Az ajánlatok kiértékelésének szempontjai:

Bírálati szempont: legalacsonyabb ajánlati ár.

12. Szerződéskötés időpontja:

2015. október 6.

13. Műszaki tartalom:

Műszaki paraméterek/szakmai jellemzők:

Termék megnevezése: 	Utcai napelemes kandeláber

- típus:

Termék típusa: AMT-MONO-8W-2015-KV5-150W

Technológia: napelemről töltődő, saját akkumulátorral rendelkező (autonóm) LED fényforrást használó utcai térvilágítás

Minősítés: CE (Európai Megfelelőség)

Alkalmazott szabvány: MSZ EN 13201 ME4, S4

Az eszköz új, gyártási ideje: 2015

VTSZ szám: 9405

● Világítótest

Közúti optikával szerelt power LED IP67 Színhőmérséklet: tiszta fehér 4000K Mélykisülés elleni védelem

Kimeneti fényteljesítmény: 1100 lumen (nyáron 1560 lumen)

Fényáram szabályzás téli nyári időszakban Alkonyatkapcsoló érzékenysége: 5 LUX

Szinkronizálás oszlopok között: (opcionális) alapkivitelnél nem kiépített.

Optikai hatásfok: 93%  Bevilágítási szög: 55° x 140°

● Mechanikai jellemzők:

Alapanyaga: 1mm hengerelt lemez, galvanikus horgany és szinter védelemmel. Mechanikai méretek: 420mm x 180mm x 60mm

● Elektromos jellemzők:

Üzemi feszültség, törpefeszültség: 12 V (névleges), LED névleges teljesítmény: 30W Üzemi hőmérséklet: - 40 °C + 85 °

● Napelem: KS – 150P (150W)

Magyar, Korax gyártmányú napelem, alumínium keretben.

Technikai adatok:

Modul méretei: 			1600 x 650 x 39.5mm

Működési hőm. tartomány: 	-40°C +85°C

Tömege:			15Kg

Maximális teljesítmény: 	100 W

Üresjárati feszültség ( Voc ): 	23,2 V

Névleges feszültség: 		18,9 V

Rövidzárási áram ( Isc ):	 5,7 A

Névleges áramerősség: 		5,3 A

● További adatok:

Kapcsoló doboz típus: (TUV) IP65

Kábel típus (TUV) IP65

Teljesítmény tolerancia: +3% , -1%

Keret anyaga: alumínium

Üveg előlap: 3,2mm edzett üveg

● Töltésvezérlő elektronika:

Bemeneti feszültség 12 - 24V

Terhelhetőség: maximum 10 A

Túltöltés elleni védelem.

Tokozás: IP 68 műgyantával kiöntött meríthető tokozás

Működési hőmérséklet: - 40 °C + 85 °C

● Akkumulátor

Ipari, teljesen gondozásmentes gél akkumulátor 12V 84Ah/ 100h

Japán Panasonic, vagy Osztrák Banner

Működési hőmérséklet: - 10 °C (- 20% CA) + 55 °C (0% CA)

Elhelyezés: 0,8m mélyen a talapzat mellett a talajban.

Védelem: IP 68 meríthető tokozás.

● Kandeláber oszlop

4000 mm magas, két lépcsőben szűkülő horganyzott acél kandeláber oszlop, kültéri szinter bevonattal.

● Egyéb paraméterek:

Talplemez: 300 x 300 x 8 mm, melegen hengerelt acéllemez

Cső: 1200 mm D114/4, 1800 mm D89/4, 1800 mm D61/3.6

● Talapzat:

500 x 500 mm-ről 600 x 600 mm-re táguló,

1000 mm mélyen földbe süllyesztett vasbeton talapzat.

Rögzítés: M20 horganyzott 8.8 keménységű acél csavarok.

- típus

Termék típusa: AMT-MONO-8W-2015-KV5

Technológia: napelemről töltődő, saját akkumulátorral rendelkező (autonóm) LED fényforrást használó utcai térvilágítás

Minősítés: CE (Európai Megfelelőség)

Alkalmazott szabvány: MSZ EN 13201 ME4, S4

Az eszköz új, gyártási ideje: 2015

VTSZ szám: 9405

● Világítótest

Közúti optikával szerelt power LED IP67 Színhőmérséklet: tiszta fehér 4000K Mélykisülés elleni védelem

Kimeneti fényteljesítmény: 1100 lumen (nyáron 1560 lumen)

Fényáram szabályzás téli nyári időszakban Alkonyatkapcsoló érzékenysége: 5 LUX

Szinkronizálás oszlopok között: (opcionális) alapkivitelnél nem kiépített.

Optikai hatásfok: 93%  Bevilágítási szög: 55° x 140°

● Mechanikai jellemzők:

Alapanyaga: 1mm hengerelt lemez, galvanikus horgany és szinter védelemmel. Mechanikai méretek: 420mm x 180mm x 60mm

● Elektromos jellemzők:

Üzemi feszültség, törpefeszültség: 12 V (névleges), LED névleges teljesítmény: 30W Üzemi hőmérséklet: - 40 °C + 85 °

● Napelem: KS - 100 (100W)

Magyar, Korax gyártmányú napelem, alumínium keretben.

Technikai adatok:

Modul méretei: 			1224 x 546 x 39.5mm

Működési hőm. tartomány: 	-40°C +85°C

Tömege:			15Kg

Maximális teljesítmény: 	100 W

Üresjárati feszültség ( Voc ): 	23,2 V

Névleges feszültség: 		18,9 V

Rövidzárási áram ( Isc ):	 5,7 A

Névleges áramerősség: 		5,3 A

● További adatok:

Kapcsoló doboz típus: (TUV) IP65

Kábel típus (TUV) IP65

Teljesítmény tolerancia: +3% , -1%

Keret anyaga: alumínium

Üveg előlap: 3,2mm edzett üveg

● Töltésvezérlő elektronika:

Bemeneti feszültség 12 - 24V

Terhelhetőség: maximum 10 A

Túltöltés elleni védelem.

Tokozás: IP 68 műgyantával kiöntött meríthető tokozás

Működési hőmérséklet: - 40 °C + 85 °C

● Akkumulátor

Ipari, teljesen gondozásmentes gél akkumulátor 12V 84Ah/ 100h

Japán Panasonic, vagy Osztrák Banner

Működési hőmérséklet: - 10 °C (- 20% CA) + 55 °C (0% CA)

Elhelyezés: 0,8m mélyen a talapzat mellett a talajban.

Védelem: IP 68 meríthető tokozás.

● Kandeláber oszlop

4000 mm magas, két lépcsőben szűkülő horganyzott acél kandeláber oszlop, kültéri szinter bevonattal.

● Egyéb paraméterek:

Talplemez: 300 x 300 x 8 mm, melegen hengerelt acéllemez

Cső: 1200 mm D114/4, 1800 mm D89/4, 1800 mm D61/3.6

● Talapzat:

500 x 500 mm-ről 600 x 600 mm-re táguló,

1000 mm mélyen földbe süllyesztett vasbeton talapzat.

Rögzítés: M20 horganyzott 8.8 keménységű acél csavarok.

14. Különleges előírások:

A kivitelezési munka határideje: szerződéskötést követő 35. nap.

15. Hiánypótlás biztosítása:

Nem biztosított.

16. Kiegészítő tájékoztatás kérés határideje:

Nincs kiegészítő tájékoztatáskérés.

17. Egyéb információk:

17.1. Az ajánlattétel megtörténtével Ajánlattevő hozzájárul neve, székhelye, ajánlati ára és az eljárás lefolytatása során értékelésre kerülő egyéb szempontok nyilvánosságra hozatalához.

17.2. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét arra, hogy Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének költségvetése alapján Tiszaújváros Város Önkormányzata, Polgármesteri Hivatala, önkormányzati intézményei és önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságai minden olyan tiszaújvárosi gazdasági tevékenységet folytató vállalkozás visszterhes szerződésének (kivéve a közbeszerzési törvény szerint, valamint Tiszaújváros Város Önkormányzata, Polgármesteri Hivatala, önkormányzati intézményei és önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságai egymás között megkötésre kerülő szerződéseket) a megkötésére, amelyek esetén a fentebb felsorolt szervezetek fizetési kötelezettsége a bruttó 250 E Ft összeget eléri, vagy azt meghaladja, csak az alábbi feltételek megléte esetén kerülhet sor. Ezen feltételekről a másik szerződő felet szerződéskötés előtt tájékoztatni szükséges.

- A szerződés mellékletét képezi a határozat melléklete szerinti nyilatkozat.

- A szerződés egy pontjában rögzítésre kerül az alábbi feltétel:

„A …… (szerződő fél) hozzájárul, hogy az önkormányzat Polgármesteri Hivatala/intézménye/gazdasági társasága (a megfelelő alkalmazandó) a szerződés mellékletét képező, a lejárt határidejű tartozásokra vonatkozó nyilatkozat valódiságát ellenőrizze. Amennyiben nyilatkozatot tevő félnek jelen szerződés pénzügyi teljesítése előtt a nyilatkozaton meghatározott szervezetek felé lejárt határidejű tartozása van és azt a számlán szereplő (számla hiányában a szerződésben meghatározott) fizetési határidő időpontjáig nem rendezi, hozzájárul a tartozás összegének az önkormányzat adóhatósága, Polgármesteri Hivatala, intézményei és saját tulajdonú gazdasági társaságai felé a legkorábbi esedékességű, azonos esedékesség esetén arányosan történő kompenzálásához, illetve beszámításához.”

Tiszaújvárosi gazdasági tevékenységet folytató vállalkozásnak kell tekinteni azt, amely székhellyel, vagy telephellyel rendelkezik Tiszaújvárosban, vagy ideiglenes gazdasági tevékenységet folytat.

A tartozásmentességre vonatkozóan az ajánlattevőknek nyilatkoznia kell ajánlatának benyújtásával egyidejűleg a jelen ajánlatkérés mellékletét képező nyomtatványon, amely majd a megkötendő szerződés részét fogja képezni.

17.3. Ajánlattevőnek árajánlatát fix összegű átalányárként kell meghatároznia, amely – figyelembe véve a helyszíni körülményeket és adottságokat – magában foglalja a szerződésszerű teljesítéshez, a szakszerű és komplett megvalósításához szükséges valamennyi költségét és mindennemű egyéb kiadást.

17.4. Ajánlatkérő fenntartja az ajánlatkérés eredménytelenné nyilvánításának jogát.

Ajánlatkérőt nem terheli szerződéskötési kötelezettség.

Felhívjuk szíves figyelmét a jelen ajánlatkérésben foglalt előírások és feltételek alapos áttekintésére és kérem, hogy ajánlatát a leírtak figyelembevételével tegye meg.

Tiszaújváros, 2015. szeptember 18.

Tisztelettel:

_________________

Bráz György

Polgármester

Mellékletek:

- nyilatkozat kizáró okok hatálya alá nem tartozásról

- tartozásmentességre vonatkozó nyilatkozat